УДК 620.192:519.711

К ВОПРОСУ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ

А.С. Елисеев

ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет», г. Пермь, Российская Федерация, alexander.elyseev@gmail.com

Современные рыночные условия усиливают и ожесточают внутриотраслевую конкуренцию предприятий, повышают требования к качеству продукции. Одним из важных показателей уровня качества производства является его устойчивость, т.е. невосприимчивость к внешним воздействиям. Процесс производства, его непрерывность, уровень брака, соответствие плану и т.д., как правило, зависят от огромного множества условий: своевременная поставка сырья, работоспособность оборудования и сотрудников, погодные условия и многое другое. Нарушение любого условия влечет за собой разлаженный ход производства, вплоть до полной остановки производства, что недопустимо. Свойство устойчивости производственной системы может с некоторой степенью достоверности гарантировать, что при изменениях внешних условий уровень качества производства останется на приемлемом уровне. Эта способность особенно важна в нынешних, постоянно изменяющихся условиях рынка, при общей нестабильности экономики в целом.

Так как полное и всеобъемлющее исследование устойчивости производства является громоздкой и сложной задачей, в данной работе ограничимся лишь кратким рассмотрением способов повышения устойчивости самого производства и устойчивость системы контроля качества (СКК).

Один из существующих методов, позволяющих контролировать как процесс производства, так и непосредственно его устойчивость носит название «метода Тагути». По сути это философская концепция качества и ряд методов, позволяющих его улучшить. В основе метода лежат [4]:

- принцип робастного проектирования;

- функция потерь качества;

- цель метода – снижение влияний факторов («помех»), снижающих качество продукции, путем правильного выбора «управляемых» параметров;

- идея метода – требуется нечувствительность систем к внешним факторам, т.е. устойчивость;

Минимизация факторов, максимально влияющих на ход производства, проходит с использованием методов статистического планирования эксперимента, рассмотрение которого выходит за рамки данной работы.

Для организации выборочного контроля следует задать систему правил, именуемых планом контроля, в котором указывается порядок отбора изделий для проверки и их количество, достаточное для принятия решения о браковке или приемке партий в целом, или о дальнейшем продолжении контроля.

Будем рассматривать только планы однократной выборки, которые однозначно определяются тремя параметрами: – объем партии, – объем выборки, – приёмочное число.

Основным показателем СКК является его рабочая характеристика, это некоторая функция , определяющая вероятность принятия партии, содержащей долю дефектных изделий, равную . Исходя из этого, идеальная СКК должна точно пропускать партии с приемлемым процентом брака, и не пропускать партии с превышенным процентом брака. График рабочей характеристики идеальной СКК представлен на рис.1, реальной СКК на рис.2.

| Рис. 1. Рабочая характеристика идеальной СКК. | Рис. 2. Рабочая характеристика реальной СКК. |
| --- | --- |

Будем считать СКК -устойчивой если вероятность  найти менее чем  бракованных деталей в выборке из  элементов, сделанной из партии в элементов с реальным процентом брака , не превосходит некоторого критического значения , где  – максимально допустимая доля брака, с точки зрения покупателя, LTPD;  – соответствующая  вероятность ошибки 2-го рода.

Такая формулировка вероятностной устойчивости, по сути, является частным случаем определения, данного в работе [2], согласно которому, для вероятностного пространства , если для любых значений вероятности  найдется такое значение вероятности  , что для любого числа  найдется число , такое, что при выполнении условия

,

для любого  выполняется неравенство

,

то невозмущенный процесс P-устойчив. В противном случае невозмущенный процесс P-неустойчив. Аналогичный вариант -устойчивости можно определить следующим образом: если при заданных  и  для любых  удаётся найти , такие, что , то СКК является -устойчивой. На рис.3 приведен пример кривых рабочих характеристик, соответствующих -устойчивым СКК.

Рис. 3. Графическое представление -устойчивых СКК.

Из графика видно, что -устойчивыми являются все СКК, рабочая характеристика которых при   лежит ниже . В данном случае, параметры  и  задают аналогичные -окрестности, используемые в приведенном выше определении вероятностной устойчивости, определяющие интервалы устойчивости.

Такая формулировка вероятностной устойчивости не является устойчивостью самой операции как таковой, а есть устойчивость в смысле надежности СКК.

Задача предприятия – выбрать такие параметры плана выборочного контроля, при которых при минимальной выборке из партии будет достигаться приемлемая вероятность α- и -ошибок в совокупности с устойчивостью самой системы контроля. Таким образом, может быть поставлена задача оптимизации параметров СКК, а именно, для заданных параметров СКК (LTPD и , общий объём партии) найти такие минимальные значение  при заданном , которые являются параметрами -устойчивого плана СКК. На рис. 4 представлены результаты моделирования зависимости .

Рис. 4. .

- Гэлловэй Л. Операционный менеджмент (Принципы и практика). сер. Теория и практика менеджмента. СПб.: Питер, 2001. 320 с.

- Гитман М.Б. Введение в стохастическую оптимизацию: Учебное пособие. Пермь: Изд. Перм. гос. техн. ун-т., 2000. 96 с.

- ГОСТ Р 50779.70-99. Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку.

- Леон Р., Шумейкер А, и др. Управление качеством. Робастное проектирование. Метод Тагути. Пер. с англ. – М.: «СЕЙФИ» 2002. – 384 с.