УДК 62-50

Управление колесным роботом с использованием эталонной модели

С.А. Кочетков

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Москва, kos@ipu.ru

1. Введение

Проблемы управления мобильными роботами в последние годы привлекают значительный интерес специалистов по теории управления [1–4]. В стандартных постановках траекторной задачи предполагается, что желаемая траектория задается на плоскости в аналитическом виде или в текущий момент времени, задается постоянная или переменная скорость движения мобильного робота по заданной траектории. Решение проблемы включает: анализ разрешимости поставленной задачи, в частности, оценку области притяжения для конкретных типов мобильных роботов и заданных траекторий движения; обеспечение попадания на заданную траекторию в различных постановках, в частности попадание по наикратчайшему пути; синтез управления, обеспечивающего движение по заданной траектории с заданной скоростью.

В данной работе предлагается решение указанного выше комплекса задач управления мобильными роботами с двумя независимыми приводными колесами с двигателями постоянного тока. Главная особенность заключается в том, что желаемые траектории порождаются автономной динамической моделью, имеющей структуру динамической модели объекта управления, что заведомо делает их реализуемыми.

2. Постановка задачи

Рассматривается кинематическая модель мобильного робота с двумя ведущими колесами, в системе координат, связанной с желаемой траекторией движения [5]:

(2.1)	,

где   – координаты и угловое положение робота в систем координат, связанной с траекторией,  – абсолютные координаты робота и центра системы координат, связанной с траекторией,  – линейная скорость движения центра масс робота;  – угловая скорость поворота робота относительно центра масс,   – угловые скорости ведущих колес,  – радиус колес,  – длина оси ведущих колес.

В качестве исполнительных устройств, реализующих управляющие моменты на колесах робота, рассматриваются двигатели постоянного тока с постоянными магнитами, математическая модель которых может быть представлена в виде

(2.2)

где ,  – угловое и линейное ускорения центра масс мобильного робота, ,  – токи якоря,  – сопротивление ротора,  – конструктивные коэффициенты, определяемые параметрами двигателя, а также приведенным моментом инерции колеса (с учетом момента инерции робота); , ,   – внешние ограниченные возмущения, например, моменты сил сопротивления; ,  – ограниченные управляющие воздействия (напряжения на якорях двигателей).

Генератор заданий выбирается в форме, аналогичной модели объекта управления (2.1), (2.2)

где  – желаемая линейная скорость движения,  – желаемое линейное ускорение,  – корректирующее воздействие задающего генератора, для которого выполнятся ограничение , , , – параметр пути,  () – первые и вторые производные от функций  по переменной .

Ставится задача стабилизации вектора невязок системы (2.1) в предположении, что компоненты векторов состояния систем (2.1), (2.2) доступны для измерения.

3. Синтез алгоритма управления

Решение задачи синтеза управлений в системе (2.1) и (2.2) основано на пошаговой декомпозиции с использованием блочного подхода [5, 6].

Шаг 1. Введем новые переменные , , . Фиктивные управляющие воздействия на первом шаге

, ,

где

.

Шаг 2. В первых механических уравнениях подсистем электроприводов (2.2) в качестве фиктивных управлений рассматриваются электромагнитные моменты , . Ставится задача стабилизации переменных , дифференциальные уравнения относительно которых записываются в виде

где , ,  – функции, вычисленные согласно (2.1), (2.2).

Выберем фиктивные управляющие токи якоря в виде

,

где .

Шаг 3. Для обеспечения заданных значений токов якоря (или моментов на валу электроприводов) решим задачу стабилизации в токовых контурах электропривода (вторые уравнения подсистем(2.2)) относительно невязок , :

где ,  – производные задающих воздействий, вычисленные согласно уравнениям системы.

Выберем истинные управляющие воздействия в виде разрывных функций

, ,

где  – величина питающего напряжения. При достаточно больших амплитудах напряжения в системе за конечное время обеспечивается скользящие движения по многообразию , , что решает задачу стабилизации системы (2.1). Следует отметить сложность реализации предложенного алгоритма управления. Для упрощения проблемы вычислительной реализации базовых законов управления можно использовать наблюдатели состояния с разрывными управляющими воздействиями [7], которые реализуются в программной среде, что позволяет реализовать скользящий режим близкий к идеальному [8].

Благодарность

Авторы выражают признательность за частичную поддержку работы в рамках гранта РФФИ №09–08–00429-а.

Список литературы

1. Handbook Springer of Robotics / Editors: Bruno Siciliano et al. Berlin: Springer-Verlag, 2008. P. 391–410.

2. Бурдаков С.Ф., Мирошник И.В., Стельмаков Р.Э. Системы управления движением колесных роботов. Спб.: Наука, 2001.

3. Utkin V., Guldner J., Shi J. Sliding Mode Control in electromechanical systems. New York: Crc Press, 2009.

4. Dixon W., Dawson D.M., Zergeroglu E. et al. Nonlinear control of wheeled mobile robot robots (in series Lecture notes in control and information sciences). Berlin: Springer-Verlag, 2001, ch. 1.

5. Дракунов С.В., Изосимов Д.Б., Лукьянов А.Г., Уткин В.А., Уткин В.И. Принцип блочного управления // АиТ. Ч. I. 1990. № 5. С. 3–13; Ч. II. 1990. № 6. С. 20–31.

6. Уткин В.А. Инвариантность и автономность в системах с разделяемыми движениями // АиТ. 2001. № 11. С. 73–94.

7. Краснова С.А., Уткин В.А., Михеев Ю.В. Каскадный синтез наблюдателей состояния нелинейных многомерных систем // АиТ. 2001. №2. С. 43–63.

8. Кочетков С.А., Уткин В.А. Компенсация неустранимых неидеальностей исполнительных устройств // АиТ. № 5. 2010. С. 21–47.