УДК 62.525

Качественное улучшение БЫСТРОДЕЙСТВИя струйных элементов

П.В. Коврыгин

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Москва, Россия, pavel-kovrigin@ya.ru

В настоящей работе рассмотрен подход к улучшению быстродействия элементной базы струйной техники, характеристики которой должны позволить реализовать многие задачи управления.

Если оценивать характеристики струйных систем [1], они на два порядка более надежны, чем электромеханические потому, что:

- не имеют подвижных и трущихся фрагментов;

- не создают электромагнитных и механических помех для другой бортовой аппаратуры;

- имеют низкую стоимость производства и эксплуатации;

- не подвержены физическим неисправностям, связанным с изменением уровня питания;

- не  используют  прикладного  и  системного МО.

Кроме того, они сохраняют работоспособность в широком диапазоне температур рабочего газа и окружающей среды [2]. Именно это делает весьма привлекательным  использование струйных элементов. Однако струйные элементы обладают существенно более низким быстродействием в сравнении с электронными. Поэтому, возникает необходимость повышения быстродействия струйных элементов.

В работах [1, 3] было показано, что быстродействие струйных элементов повышается с уменьшением их линейных размеров и увеличением скорости истечения рабочего газа в каналах питания. Поэтому основными методами повышения быстродействия струйных элементов являются:

- миниатюризация струйных элементов;

- использование газов с меньшей плотностью, например, гелия, водорода или гелиево-водородной смеси;

- использование рабочих газов с большей скоростью распространения звуковых волн (те же гелий или водород);

- совершенствование технологии изготовления и переход к устройствам со степенью интеграции до 15...20 и более элементов в см3.

Физические свойства и параметры рабочего газа определяют газодинамические процессы в струйных элементах: давление питания, с которым подводится газ к струйным устройствам; давление окружающей среды, в которую сбрасывается прошедший через струйные устройства газ; сам газ с его плотностью и скоростью распространения в нём звуковой волны.

Рассмотрим влияние указанных параметров рабочей среды на быстродействие струйных элементов. Можно воспользоваться формулой, предложенной в работе [5] для всего диапазона докритических режимов истечения, если плотность газа считать по давлению окружающей среды  p1.

или                                       (1)

где Δр - разность давлений до и после сопла. Соответственно, для объёмного расхода

(2)

Для одного и того же сечения сопла при различных условиях истечения соотношения весовых расходов можно представить

(3)

а для объёмных расходов

(4)

Для СУ ЛА важнейшие показатели струйных элементов - быстродействие, весовой расход рабочей среды и потребляемая мощность. Они практически и определяют ГМХ СУ ЛА.

Рассмотрим зависимости указанных показателей от давления питания, выбора рабочей среды и давления окружающего пространства, куда она сбрасывается.

Для удобства выявления характера этих зависимостей в струйных элементах введем относительные коэффициенты и сравним с известными, принятыми за исходные.

За исходные принимаем значения для струйного активного элемента, имеющего ширину канала сопла питания 0,4 мм, глубину 0,8 мм, работающего на воздухе с избыточным давлением питания 1 кПа при абсолютном давлении окружающей среды 100 кПа. При этих условиях объёмный расход Q = 40 нл/ч. Удельный вес воздуха при этих условиях равен 1,29 кг/м3, а весовой расход - G = 0,05 кг/ч. Мощность питания элемента с округлением примем равной 10 мВт.

Введем следующие относительные коэффициенты. Относительный коэффициент быстродействия λV соответствующий отношению скорости истечения через сопло питания при работе на выбранных рабочем газе, давлениях питания рабочей и окружающей сред к скорости истечения через сопло при вышеуказанных исходных условиях; при расчете величины λV отношение скоростей можно заменить отношением объёмных расходов при тех же условиях.

Относительные коэффициенты λG и λN определяют соответствующие отношения весовых расходов и мощностей к тем же исходным значениям, причем для самих этих условий значения указанных коэффициентов равны единице. По формулам (1)-(4) были рассчитаны величины этих коэффициентов для случаев работы струйного элемента  при разных избыточных давлениях питания (0,1 … 10 кПа),  абсолютных давлениях окружающей среды (100 …1 кПа) и различных  рабочих средах (воздух, гелий, водород).

Для более наглядного восприятия приведенной выше таблицы и важных коэффициентов быстродействия полученных экспериментальным путем было проведенное численное моделирование параметров в программной оболочке MATLAB 2008. Получены следующие поверхности: быстродействие в зависимости от перепада давления питания и плотности рабочей среды λV(ΔP,ρ) - рис.1, весовой расход в зависимости от перепада давления питания и плотности рабочей среды λG(ΔP,ρ), мощность в зависимости от перепада давления питания и плотности рабочей среды λN(ΔP,ρ)

Рис. 1. Быстродействие  в зависимости от перепада давления питания и плотности рабочей среды

Основным фактором, определяющим коэффициенты λV, λG и λN при заданном избыточном давлении питания, является плотность рабочей среды независимо от того, на каком газе работают струйные элементы.

Важное обстоятельство - снижение коэффициента λG с переходом на легкие газы и пониженное абсолютное давление. Весовой расход газа при этом снижается во столько раз, во сколько увеличивается быстродействие λV. Этот фактор - важнейший для ЛА, так как уменьшается весовой расход с увеличением объёмного расхода.

Заключение

- Увеличение быстродействия струйной техники связано с уменьшением линейных размеров первичных струйных элементов, понижением абсолютного давления окружающей среды (в полости сброса рабочей среды) и применением легких газов.

- Современный уровень техники позволяет достичь быстродействия струйных элементов порядка 200 кГц

- Изготовление быстродействующих струйных устройств должно выполняться на базе развитой технологии с высоким уровнем интеграции.

Литература

- Касимов А.М., Мамедли Э.М., Попов А.И., Чернявский Л.Т. Радикальное повышение быстродействия элементной базы резервных систем управления летательными аппаратами. //Датчики и Системы..- 2005.-№ 4, с. 29-33.

- Залманзон Л. А. Теория элементов пневмоники. - М.: Наука, 1969. -508 с.

- Степанов Г. П., Касимов А. М., Белуков А. А., Вологодский Н. В. Струйная пневмоавтоматика воздушно-реактивных двигателей в авиационной практике // Избр. тр. Междунар. конф. по проблемам управления: ИПУ РАН. - М., 1999. Т. 2. - с. 220-232.

- Касимов А. М. Пути увеличения быстродействия элементов и приборов струйной техники. /Струйная техника автоматического управления. –М.: Наука, 1965.. - с. 451-454.

- Березовец Г. Т., Дмитриев В. Н, Наджафов Э. М. О допустимых упрощениях при расчете пневматических регуляторов.// Приборостроение. -1957. № 4, с. 55-56.