УДК 62-50

КОНЕЧНО-ЧАСТОТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ n-ГО ПОРЯДКА С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ

М.В. Паленов

ИПУ РАН, Москва, Россия, max_elek@mail.ru

1. Постановка задачи

Рассмотрим полностью управляемый асимптотически устойчивый объект, описываемый дифференциально-разностным уравнением

|  | (1) |
| --- | --- |

где y(t) – выход объекта, измеряемый в момент времени t; u(t–τ) – управляемый вход; τ – величина запаздывания в управлении; f(t) – внешнее возмущение – неизвестная ограниченная функция времени:

.

Коэффициенты dν, kμ () и величина τ запаздывания неизвестны.

Управляемый вход представляет собой испытательный сигнал

| , | (2) |
| --- | --- |

с числом гармоник l = n + m + 1, в котором ρi > 0 – заданные амплитуды;  - частоты – заданные упорядоченные числа , где φ - целое число (φ > 0), удовлетворяющие условиям

| . | (3) |
| --- | --- |

Испытательный сигнал прикладывается к объекту в момент времени tu, до которого функция (2) принимает нулевое значение: u(t–τ) = 0 при t < tu.

Задача идентификации состоит в определении величины запаздывания  и оценок  и  коэффициентов объекта (1) таких, чтобы выполнились требования

| . | (4) |
| --- | --- |

к точности идентификации, в которых  и   – заданные положительные числа.

2. Частотные уравнения идентификации

Передаточная функция объекта (1) имеет вид

| . |  |
| --- | --- |

Перестановкой компонент этого равенства получим уравнения

| . | (5) |
| --- | --- |

второе из которых получается из первого заменой s на –s. Перемножение этих уравнений друг на друга позволяет получить инвариантное относительно задержки равенство

| . |  |
| --- | --- |

На наборе частот , оно примет вид

| , |  |
| --- | --- |

а с учетом

где  и  - частотные параметры объекта [1, 2], имеем

| . |  |
| --- | --- |

Введем инвариантные (относительно задержки τ) частотные параметры:

| , | (6) |
| --- | --- |

что эквивалентно следующему

| . |  |
| --- | --- |

Имея достаточный, не менее l = n + m + 1 значений, их набор, значений полиномов d(s) и k(s) найдем из решения системы

|  | (7) |
| --- | --- |

где

|  | (8) |
| --- | --- |

- полиномы четных степеней.

Подставим (8) в (7) и получим частотные уравнения идентификации

после чего запишем их в матричном виде

|  | (9) |
| --- | --- |

где

- вектор искомых коэффициентов системы. Система эта линейна относительно коэффициентов  и  полиномов  и , которые можно представить в следующем виде

где  и  - корни полиномов d(±s) и k(±s) соответственно.

Для экспериментального определения инвариантных частотных параметров (6) используется фильтр Фурье:

|  | (10) |
| --- | --- |

откуда, согласно (5), имеем

|  | (11) |
| --- | --- |

Выходы фильтра Фурье сходятся с течением времени [1]:

Справедливо следующее утверждение. Утверждение 1. Система (9) совместна, т.е. её решение существует. Оно единственно если, и только если,

- объект (1) устойчивый и минимально-фазовый;

- полиномы d(s) и k(s) искомых коэффициентов dν, kμ ( ) объекта (1) являются взаимно простыми;

- частоты испытательного сигнала (2) удовлетворяют условию (3).

3. Определение интервала запаздывания

Уравнения (5) на наборе частот  дадут систему

где  и

Откуда получим

| . |  |
| --- | --- |

Деля второе из этих равенств на первое, получим формулу для определения интервала запаздывания

| . | (12) |
| --- | --- |

При точных значениях частотных параметров величина запаздывания не зависит от индекса i, если частоты испытательного сигнала удовлетворяют указанному в (12) условию. При определении оценки запаздывания по оценкам частотных параметров целесообразно взять среднее значение:

4. Алгоритм идентификации

- возбудить идентифицируемый объект испытательным сигналом (2);

- выход объекта y(t) приложить к фильтру Фурье (10), чьи выходы, при заданном времени фильтрации  и подстановке в формулы (11) дают оценки инвариантных частотных параметров объекта;

- подставляя полученные оценки в частотные уравнения идентификации (9) получить вектор оценок , затем, вычисляя корни полиномов  и , и взяв лишь те, что с отрицательными вещественными частями, определить искомые оценки коэффициентов объекта -  и ;

- вычислить оценки запаздывания  по формуле (12), после чего найти среднее значение .

Следование данному алгоритму обеспечивает выполнение поставленной задачи в том случае, если время фильтрации достаточно велико.

- Список литературы

1. Alexandrov, A. Finite-frequency method of identification. // Proceeding of 10th IFAC Symposium on System Identification, 1994, Preprints, vol. 2, p.p. 523–527.

2. Александров, A.Г. Оптимальные и адаптивные системы // М.: Высшая школа, 1989, 264 с.